## Slide 1: Equipos de Alineamiento Electrónico en Vehículos
Resumen de Uso y Aplicaciones

## Slide 2: ¿Qué es el Alineamiento Electrónico?
Sistema computarizado para medir y ajustar la geometría de las ruedas
Utiliza sensores y cámaras de alta precisión
Proporciona mediciones exactas en tiempo real
Permite ajustes precisos según especificaciones del fabricante
Mejora la seguridad y el rendimiento del vehículo

## Slide 3: Componentes del Sistema de Alineamiento
Consola computarizada con software especializado
Cámaras de alta resolución (generalmente 4 u 8)
Sensores de rueda con reflectores o targets
Elevador o rampa de alineación
Platos giratorios y placas deslizantes
Sistema de calibración y diagnóstico

## Slide 4: Parámetros Principales de Alineación
CAMBER: Inclinación vertical de la rueda (vista frontal)
CASTER: Inclinación del eje de dirección (vista lateral)
TOE (Convergencia): Ángulo horizontal de las ruedas
Ángulo de empuje (Thrust Angle)
SAI (Ángulo de Inclinación del Eje de Dirección)
Setback (Retroceso de rueda)

## Slide 5: Proceso de Alineamiento Paso a Paso
1. Inspección visual previa del vehículo
2. Verificación de presión de neumáticos
3. Colocación del vehículo en el elevador
4. Instalación de sensores en las ruedas
5. Compensación de sensores (rolling compensation)
6. Medición inicial de todos los parámetros
7. Ajustes según especificaciones del fabricante
8. Verificación final y entrega de reporte

## Slide 6
Ventajas y Consideraciones
✓ VENTAJAS:
• Precisión milimétrica
• Rapidez en el proceso
• Reportes detallados
• Menor margen de error
• Base de datos de vehículos
• Diagnóstico completo
• Interfaz visual intuitiva
⚠ CONSIDERACIONES:
• Inversión inicial elevada
• Requiere capacitación
• Mantenimiento periódico
• Calibración regular
• Espacio físico adecuado
• Actualizaciones de software
• Dependencia tecnológica

## Slide 7: Síntomas de Desalineación del Vehículo
Desgaste irregular o prematuro de neumáticos
Vehículo se desvía hacia un lado
Volante descentrado al conducir en línea recta
Vibración en el volante
Manejo inestable o impreciso
Mayor consumo de combustible
Ruidos anormales en la suspensión

## Slide 8: Tipos de Equipos de Alineamiento
Sistemas 3D: Utilizan cámaras y targets reflectivos
Sistemas CCD: Sensores de carga acoplada
Sistemas láser: Tecnología de rayos láser
Sistemas de 4 cámaras: Configuración estándar
Sistemas de 8 cámaras: Mayor precisión y rapidez
Sistemas móviles: Portátiles para servicio en sitio

## Slide 9: Mantenimiento del Equipo
Calibración mensual o según uso
Limpieza de cámaras y sensores
Verificación de platos y placas deslizantes
Actualización de software y base de datos
Revisión de conexiones y cables
Protección contra polvo y humedad
Capacitación continua del personal

## Slide 10: Beneficios para el Cliente
Mayor vida útil de los neumáticos (hasta 30% más)
Mejor economía de combustible
Conducción más segura y estable
Menor desgaste de componentes de suspensión
Reporte técnico detallado y profesional
Garantía de trabajo realizado
Prevención de problemas futuros

## Slide 11: Principales Fabricantes de Equipos
Hunter Engineering - Líder mundial en alineación
John Bean - Tecnología italiana de precisión
Hofmann - Equipos alemanes de alta calidad
Ravaglioli - Soluciones profesionales
Corghi - Innovación y diseño italiano
Launch - Tecnología asiática accesible
Beissbarth - Precisión alemana

## Slide 12: Conclusiones
El alineamiento electrónico es esencial en talleres modernos
Inversión que se recupera con el volumen de trabajo
Mejora la satisfacción y confianza del cliente
Tecnología en constante evolución
Requiere personal capacitado y comprometido
Fundamental para la seguridad vial
Diferenciador competitivo en el mercado

## Slide 13: ¡Gracias!
Preguntas y Comentarios